## Slide 1: Telekom - BR0KEN W3B CHALLENGE 2.0 Penetrationstest - Bericht
von Andreas Zinkl
Köln – 15. November 2018

## Slide 2: Agenda
Informationsgewinnung
Eindringen in das System
Übersicht der Schwachstellen
Risikobewertung
Fazit und Handlungsempfehlungen
Anhang (Ermittelte Flags)

## Slide 3: 1. Informationsgewinnung (1)
Durch Port-Scanning (Software nmap) der Adresse http://80.158.6.18 ermittelte Services
  HTTP Services (Port 80 und Port 8888)
    Port 80: NodeJS / ExpressJS Server
       Vermutung zur Verwendung von MongoDB liegt nahe
    Port 8888: Apache Server httpd (Version 2.4.18)
Ermittlung der DB-Schwachstelle
  Kommentare in der Webseite informieren zur Verwendung einer NoSQL-Datenbank
  In der Datenbank hinterlegte Nutzer können durch NoSQL-Injection ermittelt werden
    User, Guest, Admin

## Slide 4: 1. Informationsgewinnung (2)
Ermittlung der Authentifizierungsdaten ({User:Hash}) für das Dashboard auf Port 8888 über die LFI-Schwachstelle
  TSSFinal:$apr1$PMl4Sd50$Hi6cxfWYqgbOh/.VIKppt1
Ermittlung der User im System durch LFI-Schwachstelle
  LFI-Schwachstelle ermöglicht Zugriff zu z.B. /etc/passwd
Ermittlung des Foto-Upload-Tools unter der Adresse http://160.44.192.138/

## Slide 5: 2. Eindringen in das System
Schritt 1: Upload eines Fotos (PNG-Format) mit angehängtem PHP-Schadcode
  Verwendung von Metasploit zur Erstellung einer PHP-Meterpreter-Reverse-TCP Payload
  Integrieren des Schadcodes in ein kleines Foto im PNG Format
Schritt 2: Starten eines „Port-Listeners“ der auf eingehende TCP-Verbindung wartet
  Verwendung von Metasploit (exploit/multi/handler)
Schritt 3: Verwendung der LFI-Schwachstelle zum Ausführen des hinterlegten PHP-Schadcodes
Schritt 4: Zugriff auf das System über eine Meterpreter-Shell dank der hergestellten Reverse-TCP Verbindung

## Slide 6: 3. Übersicht der Schwachstellen (1)
Preisgabe von internen Informationen auf der Webseite unter der Adresse http://80.158.6.18:80
  Kommentar im Quelltext enthalten
    Information über User-Datenbank (Verwendung einer NoSQL-Datenbank)
    Ein Mitarbeiter heißt „Mark“
Verwendung von veralteter Software und schlechten Authentifizierungsmethoden
  Apache httpd Service – Version 2.4.18
  Apache .htaccess Authentifizierung (Port 8888)
  HTTP-Post Request mit Authentifizierungsinformationen (Port 80)

## Slide 7: 3. Übersicht der Schwachstellen (2)
Unzureichende Validierung von Benutzereingaben
  Datei-Uploads unter http://160.44.192.138/ von Fotos können Schadcode enthalten
  Keine Validierung der Anmeldeinformationen unter http://80.158.6.18/ führt zu einer NoSQL-Injection Schwachstelle
Keine Verwendung von HTTPS bei allen verfügbaren Diensten
Local-File-Intrusion (LFI) Schwachstelle
  URL: http://80.158.6.18:8881/grabfile.php?key={user_key}&download=../../../../etc/passwd

## Slide 8: 4. Risikobewertung
Nr. | Schwachstelle | Eintrittswahr-scheinlichkeit | Schadensrisiko | Gesamtrisiko
1. | Kommentare in den Website-Quellcodes über die interne Infrastruktur | 3 | 3 | 3
2. | Verwendung der Standard-“.htaccess“ Authentifizierung von Apache | 4 | 4 | 4
3. | Veraltete Service Version (z.B. Apache) | 5 | 6 | 6
4. | Unzureichende Validierung beim Upload von Bildern | 5 | 6 | 6
5. | Keine bzw. unzureichende Validierung der Eingaben – NoSQL Injection | 7 | 7 | 7
6. | Keine Verwendung von HTTPS | 7 | 7 | 7
7. | Local-File-Intrusion (LFI) Schwachstelle | 7 | 7 | 7
Bewertungsskala:
0 = kein Risiko
1-2 = geringes Risiko
3-4 = mittleres Risiko
5-6 = hohes Risiko
7 = sehr hohes Risiko

## Slide 9: 5. Fazit und Handlungsempfehlungen
Aktueller Status zur Sicherheit: Extrem unsicher
Schwerwiegende Schwachstellen ermöglichen einen raschen Zugang in das System
Handlungsempfehlung:
  Updates der Services (Apache)
  Keine Verwendung von Standard-Authentifizierungsmechanismen wie .htaccess
  Prüfen von zulässigen Eingaben
    NoSQL–Injection vermeiden
    LFI – Schwachstelle vermeiden
  Verwendung aktueller Sicherheitsstandards durch Anwendung des HTTPS-Protokolls

## Slide 10: 6. Anhang: Ermittelte Flags
Ermittelte Flags:
  Flag 1: TSEC{5f39e90d93baad53fd7288e8a6fa9586} (NoSQL-Injection)
  Flag 2: TSEC{24c2dc999e66bba7c356b91334a25308} (Local-File-Intrusion)
  Flag 3: TSEC{aa791a74d55bbd786833b6e490dd6677} (Upload-Tool)
  Flag 4: TSEC{1d55c399453b885892ea51820b460c40} (Eindringen über Reverse-TCP-Verbindung)
  Flag 5: Finales Flag ist unbekannt (Pfad im System: /home/flagmaster/final_step/flag.txt)
    Dieses konnte nicht ermittelt werden.
    Hierbei stellte das „main“-Executable ein Hindernis dar, da das Passwort nicht ermittelt werden konnte
    Benutzer „adm1n “ konnte mit Hilfe des verfügbaren gdb durch debuggen ermittelt werden

## Slide 11: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Noch Fragen?
Kontakt:
  Name: Andreas Zinkl
  Email:
    andreas.zinkl@st.oth-regensburg.de
    zinkl.andreas@googlemail.com
  Twitter: @zinklandi